## Slide 1
PROYECTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Afinador de Violín
con Inteligencia Artificial
Clasificación de audio en tiempo real (Teachable Machine) combinada con detección de pitch (librosa) y retroalimentación visual por cámara
Belén Mejia Medina | Ingeniería en Inteligencia Artificial
Universidad Católica Boliviana — Santa Cruz

## Slide 2
El problema
Afinar un violín a oído es una habilidad que toma años en desarrollarse
Precisión difícil de lograr
Distinguir unos pocos Hz de diferencia requiere oído entrenado — un desafío real para estudiantes principiantes.
Los afinadores comunes no explican
La mayoría solo dicen "sí/no está afinado", sin mostrar cuánta desviación hay ni ayudar a corregirla visualmente.
Poca retroalimentación en vivo
Pocas herramientas combinan clasificación inteligente de audio con una interfaz visual clara mientras se toca.

## Slide 3
Objetivo
Construir un sistema que:
Escuche las cuerdas SOL, RE, LA, MI (196.00 Hz, 293.00 Hz, 440Hz, 659.25 Hz) de un violín en tiempo real
Clasifique si está afinada o desafinada usando un modelo de audio entrenado en Teachable Machine
Calcule la desviación exacta en cents usando procesamiento de señales (librosa)
Muestre el resultado en una ventana de cámara en vivo, con color según qué tan afinado está

## Slide 4
Arquitectura del sistema
Dos técnicas de IA combinadas: clasificación (deep learning) + procesamiento de señales (DSP)
Micrófono
Captura 1s de audio
(44,100 muestras)
Teachable
Machine
Filtro inicial:
¿hay nota o silencio?
librosa
(pYIN)
Frecuencia exacta,
cuerda y cents
OpenCV
Muestra color y
texto en vivo
Nota de diseño: Teachable Machine detecta si hay actividad (nota vs. silencio); librosa mide la frecuencia exacta, identifica automáticamente la cuerda (Sol/Re/La/Mi, la más cercana en escala de cents) y decide la afinación final.
El micrófono y la cámara corren en hilos (threads) separados: el audio se analiza cada ~1s mientras la cámara se actualiza de forma fluida.

## Slide 5
Dataset y entrenamiento
Proceso
Grabación directa desde el navegador (Teachable Machine, proyecto de Audio) usando el micrófono de la PC — el mismo que se usa en producción
Alcance: las 4 notas naturales de las cuerdas al aire (Sol, Re, La, Mi) — confirmado con el docente como alcance de esta fase
Clases genéricas (no una por cuerda): se mezclaron ejemplos de las 4 cuerdas dentro de "Afinada" y "Desafinada", para que el modelo aprenda el patrón acústico general en vez de memorizar un timbre específico
Clases finales del modelo
Background Noise
50 muestras
Afinada (4 cuerdas)
50 muestras
Desafinada (4 cuerdas)
50 muestras
Decisión de diseño: se probó inicialmente con clases separadas por matiz de desafinación y por cuerda. Ambas resultaron inestables, así que se optó por clases genéricas (Afinada/Desafinada) con las 4 cuerdas mezcladas, dejando la decisión final de afinación a la medición en cents.

## Slide 6
Decisiones técnicas clave
Cada decisión responde a una limitación real encontrada durante el desarrollo
TFLite, no Keras
Los proyectos de audio de Teachable Machine solo exportan a TF.js o TFLite — no existe export a Keras (.h5) para audio, a diferencia de imagen.
librosa en vez de aubio
aubio requiere compilar con Visual C++ Build Tools en Windows; una vez instalado, su cálculo de confianza fue poco confiable. librosa.pyin resultó más estable.
Hilos separados
El análisis de audio bloquea ~1 segundo por ciclo. Un hilo propio permite que la cámara se actualice de forma fluida en el hilo principal.
Cents corrigen a TM
La clasificación de Teachable Machine resultó inconsistente para una misma medición exacta. La decisión final de afinación se corrige con la precisión en cents.

## Slide 7
Resultados
Pruebas en vivo del modelo exportado, corriendo localmente
4
cuerdas soportadas
(Sol, Re, La, Mi)
±10
cents de precisión
típica (ej: 437.5 Hz)
100%
identificación correcta
de cuerda (post-corrección)
Evolución del diseño:
3 clases por matiz de desafinación: confianza inestable (26–65%), clases confundidas entre sí
2 clases genéricas + 4 cuerdas mezcladas: la clasificación de Teachable Machine seguía siendo inconsistente para la misma medición exacta (0 cents)
Diseño final: Teachable Machine solo filtra actividad (nota vs. silencio); la decisión de afinación se corrige con la precisión medida en cents — resultado estable y coherente en las 4 cuerdas
Conclusión: la medición determinística (cents) resultó más confiable que el clasificador aprendido para decidir "afinado/desafinado" — Teachable Machine aporta más valor como detector de actividad.

## Slide 8
Interfaz visual
Sistema de color en la ventana de cámara (OpenCV)
Afinador de Violín
Afinada - Cuerda La
440.0 Hz | +0.0 cents | Precision: 100%
Escala de color e intensidad
Verde intenso — Afinada, precisión alta (~100%)
Verde tenue — Afinada, precisión más baja
Rojo tenue — Desafinada, desviación menor
Rojo intenso — Desafinada, desviación grande
Gris = sin nota sonando (Background Noise)

## Slide 9
Limitaciones y trabajo futuro
Limitaciones actuales
Acotado a las notas naturales de las 4 cuerdas al aire (Sol, Re, La, Mi) — alcance definido junto al docente para esta fase
Requiere ambiente relativamente silencioso
Ciclo de análisis de ~1 segundo (no instantáneo)
Ocasional error de octava en transiciones entre notas (mitigado con un filtro de corrección)
Fase 2 (propuesta)
Extender a las demás notas naturales de la escala (no solo cuerdas al aire) — solo requiere ampliar el diccionario de referencias, sin reentrenar el clasificador
Reducir la latencia con ventanas de análisis más pequeñas
Historial de sesión (log) para ver el progreso de afinación en el tiempo

## Slide 10
Conclusiones
Combinar clasificación de audio (deep learning) con procesamiento de señales (DSP) aprovecha lo mejor de cada técnica: robustez de un lado, precisión numérica del otro
Las decisiones técnicas (2 clases, librosa sobre aubio, hilos separados) surgieron de problemas reales encontrados durante el desarrollo, no de la teoría
El sistema corre completamente en local, sin dependencias externas en tiempo de ejecución
github.com/belenmejia07/ModeloAfinador
¡Gracias!

## Slide 11
Demostración en vivo
Clasificación en tiempo real + cálculo de cents + retroalimentación visual por cámara